TL-701HDA

Specification

| Screen Size | 7” |
| --- | --- |
| Resolution | 1280（H）×800（V） |
| Dot Pitch | 0.117（H）×0.117（V）mm |
| Aspect Ratio | 16:9 / 4:3 Switchable |
| Brightness | 400cd/m² |
| Contrast | 800:1 |
| Response Time | 12 ms |
| Viewing Angle | H 178° / V 178° |
| Voltage Input | DC12V |
| Power Consumption | ≤12W |
| Operation Way | Button+Code |
| Monitor Size | L 207×H 147×D 38.5 mm |
| Weight | ≤1 kg |

Inputs & Functions

| Model Function | TL-701HDA | Remark |
| --- | --- | --- |
| Video input | Composite | ● | BNC×1 line 1.0 Vp-p±3 dB |
|  | Component (Y/Pb/Pr） | ● | BNC×1 line |
|  | 3G/HD/SD-SDI | ● | BNC×2 line Brightness waveform RGB waveform Vectorscope HV-DELAY |
|  | HDMI | ● | HDMI×1 line |
| Audio input | ● | RCA×1 line（Stereo） |
| Audio Monitoring | ● | Front Right Speaker 0.5W（8Ω）Earphone:3.5mm jack |
| SDI Embedded Audio | ● | PPM / UV |
| Video output | Composite | ● | BNC×1 line Loop through 75Ω automatic termination |
|  | 3G/HD/SD-SDI | ● | BNC×1 line |
| TALLY | ● | Red/green two colors |

Standard Accessories

|  | TL-701HDA |
| --- | --- |
| AC-DC adapter | 1 |
| AC power cable | 1 |
| U bracket | 1 |
| HDMI plug lock | 1 |
| Foldable Sunhood | 1 |
| D-tap power cable | 1 |