TL-D3100HR

Function：3D LUT LOADING、WAVEFORM、AUDIO METER、SAFTY MARKER、Marker scale、MONO、FALSE COLOR、GPI、UMD。

HDR: HLG  ITU-R BT.2100、PQ  SMPTE ST.PQ2048

12G-SDI

Panel specification

| Size | 31.1 inch |
| --- | --- |
| Resolution | 4096×RGB×2160 |
| Dot Pitch | 0.1704（H）×0.1704（V）mm |
| Aspect Ratio | 16:9 / 4:3 witchable |
| Back Light | WHITE LED |
| Brightness（MAX） | 1000cd/m2（Peak Brightness） |
| Contrast（MAX） | 1450:1 |
| Color Depth | 10Bits(1.073G) |
| Image Processing | 10Bits |
| Response Time | 9ms |
| Viewing Angle | H178° / V178° |
| Color Mode | ITU-R BT.709、DCI-P3、ITU-R BT.2020 |
| HDR（High Dynamic Range） | HLG ITU-R BT.2100、PQ SMPTE ST.PQ2048 |
| EOTF | 2.2,2.4,2.6， SMPTE ST.2048,ITU-BT.2100 , |

| Video In | 3G-SDI | BNC x 4（12G-SDI x 1 3G-SDI x 3） |
| --- | --- | --- |
|  | HDMI 2.0 | Type A x 1 |
| Video Out | 3G -SDI | BNC x 4（12G-SDI x 1 3G-SDI x 3） |
| Audio | Audio Demultiplexing | Support |
|  | Audio meter | 8 Lines |
|  | Embedded Speaker | 2 Line x8Ω/5W |
|  | Headphone | Support |

Signal Format

| Signal System | Signal Format 2SI(2-Sample Interleave division) SQD(Square division) |
| --- | --- |
| 4K/UHD(12G-SDI Single Link) |
| 3840*2160/50p/60p | 4:2:2 YCbCr | 10Bit | Level A/Level B-DL 2SI/SQD |
| 3840*2160/24p/25p/30p | 4:4:4 RGB/YCbCr | 10Bit/12Bit | Level A/Level B-DL 2SI/SQD |
| 4096*2160/48p/50/60p | 4:2:2 YCbCr | 10Bit | Level A/Level B-DL 2SI/SQD |
| 4096*2160/24p/25p/30p | 4:4:4 RGB/YCbCr | 10Bit/12Bit | Level A/Level B-DL 2SI/SQD |
| 4096*2160/24p/25p/30p | 4:4:4 XYZ | 12Bit | Level A/Level B-DL 2SI/SQD |
| 4K/UHD(6G-SDI Single Link) |
| 3840*2160/24p/25p/30p | 4:4:4 RGB/YCbCr | 10Bit/12Bit | Level A/Level B-DL 2SI/SQD |
| 4096*2160/24p/25p/30p | 4:4:4 RGB/YCbCr | 10Bit/12Bit | Level A/Level B-DL 2SI/SQD |
| 4K/UHD(6G-SDI Dual Link) |
| 3840*2160/24p/25p/30p | 4:4:4 RGB/YCbCr | 10Bit/12Bit | Level A/Level B-DL 2SI/SQD |
| 3840*2160/50p/60p | 4:2:2 YCbCr | 10Bit | Level A/Level B-DL 2SI/SQD |
| 4096*2160/24p/25p/30p | 4:4:4 RGB/YCbCr | 10Bit/12Bit | Level A/Level B-DL 2SI/SQD |
| 4096*2160/48p/50/60p | 4:2:2 YCbCr | 10Bit | Level A/Level B-DL 2SI/SQD |
| 4K/UHD(3G-SDI Quad Link) |
| 3840*2160/50p/60p | 4:2:2 YCbCr | 10Bit | Level A/Level B-DL 2SI/SQD |
| 3840*2160/24p/25p/30p | 4:4:4 RGB/YCbCr | 10Bit/12Bit | Level A/Level B-DL 2SI/SQD |
| 3840*2160（24/25/30）psf | 4:4:4 RGB/YCbCr | 10Bit/12Bit | Level A/Level B-DL SQD |
| 4096*2160/48p/50/60p | 4:2:2 YCbCr | 10Bit | Level A/Level B-DL 2SI/SQD |
| 4096*2160/24p/25p/30p | 4:4:4 RGB/YCbCr | 10Bit/12Bit | Level A/Level B-DL 2SI/SQD |
| 4096*2160（24/25/30）psf | 4:4:4 RGB/YCbCr | 10Bit/12Bit | Level A/Level B-DL SQD |
| 4096*2160/24p/25p/30p | 4:4:4 XYZ | 12Bit | Level A/Level B-DL 2SI/SQD |
| 4096*2160（24/25/30）psf | 4:4:4 XYZ | 12Bit | Level A/Level B-DL SQD |
| 4K/UHD(HD-SDI Quad Link) |
| 3840*2160/24p/25p/30p | 4:2:2 YCbCr | 10Bit | Level A/Level B-DL SQD |
| 3840*2160（24/25/30）psf | 4:2:2 YCbCr | 10Bit | Level A/Level B-DL SQD |
| 4096*2160/24p/25p/30p | 4:2:2 YCbCr | 10Bit | Level A/Level B-DL SQD |
| 4096*2160（24/25/30）psf | 4:2:2 YCbCr | 10Bit | Level A/Level B-DL SQD |
| 4K/UHD(3G-SDI Dual Link) |
| 3840*2160/24p/25p/30p | 4:2:2 YCbCr | 10Bit | Level B-DS 2SI/SQD |
| 3840*2160（24/25/30）psf | 4:2:2 YCbCr | 10Bit | Level B-DS 2SI/SQD |
| 4096*2160/24p/25p/30p | 4:2:2 YCbCr | 10Bit | Level B-DS SQD |
| 4096*2160（24/25/30）psf | 4:2:2 YCbCr | 10Bit | Level B-DS SQD |
| 2K/HD(3G-SDI) SMPTE 425M SMPTE296M SMPTE274M SMPTE259M |
| 2084*1080/50p/60p | 4:2:2 YCbCr | 10Bit | Level A/Level B-DL |
| 2084*1080/30p/25p/24p/24psf | 4:2:2 YCbCr | 10Bit | Level A/Level B-DL |
| 1920*1080/50p/60p | 4:2:2 YCbCr | 10Bit | Level A/Level B-DL |
| 1920*1080i(60/59.94/50) | 4:4:4 RGB/YCbCr | 10Bit/12Bit | Level A/Level B-DL |
| 1920*1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98) | 4:4:4 RGB/YCbCr | 10Bit/12Bit | Level A/Level B-DL |
| 1280*720p(60/59.94/50) | 4:4:4 YCbCr | 10Bit | Level A |
| 2K/HD(HD-SDI) SMPTE296M SMPTE274M SMPTE259M |
| 1920*1080i(60/59.94/50) | 4:2:2 YCbCr | 10Bit |  |
| 1920*1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98) | 4:2:2 YCbCr | 10Bit |  |
| 1280*720p(60/59.94/50) | 4:2:2 YCbCr | 10Bit |  |

*SDI Frame Rate  1/1.001 Compatible

HDMI2.0

| HDMI 2.0 4K |
| --- |
| 3840*2160/50p/60p | 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB/YCbCr 4:2:0 YCbCr | 12Bit 8Bit 8Bit | CEA-861-F |
| 3840*2160/24p/25p/30p | 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB/YCbCr | 12Bit 12Bit/10bit/8bit | CEA-861-F |
| 4096*2160/50p/60p | 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB/YCbCr 4:2:0 YCbCr | 12Bit 8Bit 8Bit | CEA-861-F |
| 4096*2160/24p/25p/30p | 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB/YCbCr | 12Bit 12Bit/10bit/8bit | CEA-861-F |
| HDMI 2.0 2K |
| 1920*1080/24/25/30/50/60p | 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB/YCbCr | 12Bit 12Bit/10bit/8bit | CEA-861-D |
| 1920*1080/50i/60i | 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB/YCbCr | 12Bit 12Bit/10bit/8bit | CEA-861-D |
| 1280*720/50p/60p | 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB/YCbCr | 12Bit 12Bit/10bit/8bit | CEA-861-D |
| 720*576/50i | 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB/YCbCr | 12Bit 12Bit/10bit/8bit | CEA-861-D |
| 720*480/60p | 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB/YCbCr | 12Bit 12Bit/10bit/8bit | CEA-861-D |

Frame Rate  1/1.001 Compatible

| Working environment | Input Voltage | AC 100 V-240 V、50 Hz/60 Hz |
| --- | --- | --- |
|  | Power(MAX) | AC:0.5-1.7A |
|  | Working Temperature | 0-40 ℃ |
|  | Store Temperature | -20-60 ℃ |
|  | Store humidity | 0%-90% No Condensation |

| Structure | Case Material | Aluminium |
| --- | --- | --- |
|  | Dimension（mm） | L742.4×H458.8×D81mm（Monitor Unit） |
|  | Weight | Around 13.3Kg |
|  | Fixing Mode | Desktop or VESA |
|  | VESA Hole | 200*200mm |

Program：

GYT 307-2017 Parameter values for ultra-high definition television systems for production and  programme exchange/ ITU-R BT.2256-6

GYT 315-2018 Image parameter values for high dynamic range television for use in production and programme exchange/ ITU-R BT.2390-3

ITU-R BT.709,ITU-R BT.2020,DCI-P3

SMPTE ST 2081,SMPTE ST 2082 ,SMPTE 425M,SMPTE296M,SMPTE274M,SMPTE259M

CEA-861-F,CEA-861-D

ITU-R BT.2100（HLG）SMPTE ST.PQ2048(PQ)