TL-R1851HD

SPECIFICATION

| PANEL | SIZE | 18.5” |
| --- | --- | --- |
|  | RESOLUTION | 1366×RGB×768 |
|  | DOT PITCH | 0.300（H）×0.300（V）mm |
|  | ASPECT RATIO | 16:9 / 4:3 |
|  | BACK LIGHT | WHITE LED |
|  | BRIGHTNESS（MAX） | 250cd/㎡ |
|  | CONTRAST（MAX） | 1000:1 |
|  | Color depth | 6Bits(16.7M colors) |
|  | IMAGE PROCESSING | 10Bits |
|  | RESPONSE TIME | 6ms |
|  | VIEWING ANGLE | H178° / V178° |

| VIDEO IN | 3G/HD/SD-SDI | 1 x BNC |
| --- | --- | --- |
|  | VGA | 1 x D-SUB 15 |
|  | HDMI | 1 x HDMI 1.3 |

| VIDEO OUT | 3G/HD/SD-SDI | 1 x BNC |
| --- | --- | --- |

| AUDIO | Audio meters | 16 channels |
| --- | --- | --- |
|  | Headset | Yes |

| VIDEO FORMAT | HDMI | 480p/60、480i/60、576i/50、576p/50、720p(50/60)、1080i(/50/60)、1080p(24/25/30/50/60) |
| --- | --- | --- |
|  | 3G-SDI | 1080p50/60 |
|  | HD-SDI | 1080i/60/59.94/50、1080p/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF、720p/60/59.94/50 |
|  | SD-SDI | 480/59.94i、576/50i |

| Operation | Input voltage | DC 12V |
| --- | --- | --- |
|  | Power consumption | 40W |
|  | Working temperature | 0-40℃ |
|  | Store temperature | -20-70℃ |
|  | Store humidity | 0%-90% |

| Structure | Shell material | hardware |
| --- | --- | --- |
|  | Dimension（mm） | 1U |
|  | Weight | Around 8.2Kg |